## Slide 1: 如何将分布式策略运用于DSM：以transformer为例
2024年7月
黄子昱

## Slide 2: DSM介绍
01

## Slide 3
DSM介绍
DSM是distributed shared memory 的简称。这项新feature可以将最多16个SM1的共享内存直接相连而不必绕经global memory。
左上图展示了不同缓存的latency，以cycle计。右上文字展示了DSM的latency约为L2的一半，比shared memory慢5倍。
2Distributed Shared Memory. SM-to-SM network latency is 180 cycles, a 32% reduction compared to L2 cache. This validates the advantages of the network, facilitating efficient data exchange from producers to consumers.
1https://docs.nvidia.com/cuda/hopper-tuning-guide/index.html
---->The maximum portable cluster size supported is 8; however, NVIDIA 2Hopper H100 GPU allows for a nonportable cluster size of 16 by opting in.
2Benchmarking and Dissecting the Nvidia Hopper GPU Architecture
2

## Slide 4
DSM介绍
右图2展示了cluster size不同的情况下，吞吐量的差异。
上述信息表明：DSM的速度介于L1和L2之间，cluster size开到最大会降低吞吐量。
DSM有什么用？主要是用于SM间通信，尤其有助于多个GEMM的融合。
1Benchmarking and Dissecting the Nvidia Hopper GPU Architecture

## Slide 5: FFN fusion
02

## Slide 6
L1 fusion策略：FFN fusion
cutlass的GEMM融合要求两个GEMM的N都等于block的N，这是受到共享内存的尺寸的限制。

## Slide 7
L1 fusion策略：FFN fusion
flash attention也可以看做是两个GEMM的融合，区别在于，第一个GEMM的N是temporaly累加的，所以不需要把GEMM1的一整行都存在共享内存。
但是依然限制GEMM2的N要等于block_N

## Slide 8
Global Memory
L1 fusion策略：FFN fusion stationary
FFN场景与前两者不同。GEMM2的N，如lamma3-8B是4096，过大了。
使用DSM：一个cluster含16个SM，GEMM1的结果固定在共享内存上，结果与GEMM2做乘法，然后存回global，然后利用GEMM1固定在共享内存上的中间结果，继续算后续列的部分和，再atomicAdd到global。
比如lamma3-8B需要累加回global：14336/256/16=3.5次
stationary

## Slide 9
L1 fusion策略：FFN fusion：stationary analysis
input stationary
weight stationary
Output stationary
对于input和weight stationary ，需要多次返回global做reduce。这个开销随着K的增大而显著。
如果K小于M和N：
  if M>N: weight stable能复用更多数据
  if N>M: input stable能复用更多数据
GPU上一般使用的是output stationary。
当K较小，如attention，FA就使用了input stationary的策略。

## Slide 10
L1 fusion策略：FFN fusion
input stationary
那么，根据M和N的大小关系，在FFN0上就可以选择input/weight stationary。考虑到kernel fusion，选择input stationary更有利。
最后结果可以留存在共享内存，给FFN1复用。这也算partial output stationary。

## Slide 11
L1 fusion策略：FFN fusion pipeline
pipeline
C
4096
D
1
2
3
3
3
4
4
4
1
2
1
2
global memory
a
b
a
b
c
c
不同数字代表不同block。
计算block1需要在k维度迭代4096次。同样3也要向右迭代4096次。
但是每次算完要在3和4之间做all reduce。
我们比较1的计算和a的计算。1需要读取A和B的一块。a读取D，但是对C是直接从共享内存。但是算完后需要和4进行reduce。并且因为没法把所有列都存在共享内存，所以需要存回global，所以3和4也需要读取一次上一次算的a的partial的值。综上来看bubble应该不大。
WG和WU我认为可以拼接为一个矩阵乘法。。按照FFN就是FFN0和FFN1来设计了上述算法。
pipeline比input stationary的好处在于中间结果立刻消耗，1和2的中间结果可以均分到4个block里存着。
A
B
E

## Slide 12
L1 fusion策略：FFN fusion：model parallel
C
有利于C矩阵复用
有利于A和B矩阵复用
D
D
C
A
B
A
B
这个权衡倒不限于DSM，在A100等之前的卡也可以尝试。对attention也是有效的。

## Slide 13
L1 fusion策略：FFN fusion：model parallel
单个GEMM的计算，基于DSM，可以扩展到不同的模型并行策略。具体选择哪个受到DSM尺寸，后续kernel fusion需求等的限制。
http://139.9.158.157/blog/paper-Yang%20You.html

## Slide 14
L1 fusion策略：FFN fusion：model parallel
1D并行
2D并行
根据TMA的特性，有可能是读取到一个block里然后进行all scatter

## Slide 15
L1 fusion策略：FFN fusion：分析模型
可以建立分析模型，类似welder1，分析block的尺寸，是否使用splitK，从中间结果/权重两个方面的权衡，得到总的数据搬运开销最小。
相比welder，增加了DSM这一层，以及算法上有调整。
1Welder: Scheduling Deep Learning Memory Access via Tile-graph

## Slide 16
L1 fusion策略：FFN fusion：kernel细节
下图c是streamK的two tile策略，后续的block能够掩盖reduce的开销。这是因为reduce是cuda core intensive，而GEMM是tensor core intensive。
所以应该把reduce和gemm的block交叉发射，或者放到一个block内，手动pipeline。
注意H100的DSM非常大，能支持到16个block，一个SM一个block，256KB，那就是4MB。lamma3-8B的一行是128*14336*2/1024/1024=3.5MB，说明足以存下大部分中间结果。reduce不必完全回到global进行。
题外话，看过一篇paper用tensor core做reduce，比cuda core快。那么reduce-GEMM的重叠也可以用到flash decoding里。

## Slide 17: projection fusion
03

## Slide 18
如何融合attention和后续的projection
W_Q和FFN一样宽度大于block_N，处理方式也和FFN一致。
L1 fusion策略：projection fusion

## Slide 19
B
B
L1 fusion策略：projection fusion：ring comm
B
B
B
B
B
cluster size=4
num of head=6
WQ
1
2
3
4
1
2
3
4
B0
1
这里的数字1 2 3 4代表硬件上的block id
2
3
4
time step 0
B

## Slide 20
4
B
B
L1 fusion策略：projection fusion：ring comm
B
B
B
B
B
cluster size=4
num of head=6
3
WQ
2
1
1
2
3
4
B0
1
SM之间交换B矩阵，读取新的WQ矩阵，在自己SM内更新B0的结果。
2
3
4
time step 1
B

## Slide 21
4
B
B
L1 fusion策略：projection fusion：ring comm
B
B
B
B
B
cluster size=4
num of head=6
3
WQ
2
1
1
2
3
4
B0
1
当此cluster遍历完4个K之后，部分和的B0就存回global，基于input stationary，B不变，WQ向右移动。
2
3
4
time step 3
B

## Slide 22
B
B
L1 fusion策略：projection fusion：ring comm
B
B
B
B
B
cluster size=4
num of head=6
WQ
B0
1
当此cluster遍历完4个K之后，部分和的B0就存回global（或者如果DSM存的下就留在DSM），基于input stationary，B不变，WQ向右移动。
2
time step 4
4
3
2
1
B
1
2
global memory
1
2
3
4

## Slide 23
注意这里B0的宽度是4096。对于一整行：128*4096*2/1024/1024=1MB，完全可以存在DSM内。这就实现了attention和后续FFN的融合。
如果是更大的模型，比如lamma3-70B，那就留存最后一次计算的一个cluster内的值，相比于8192来说，256*16=4096，也相当大了，是有价值的。
这揭示了，更大的DSM，（相比于当前模型尺寸来说足够大），带来的优化价值。
L1 fusion策略：projection fusion

## Slide 24
这里不同SM存在数据交换。到底是选择将值移动到其他SM呢，还是直接访问呢？以及，一个cluster内的SM之间的距离都一样吗？（虽然当前使用ring策略应该无所谓）
推测：访问本地SM最快。搬运也要时间。所以可以放到模型里算出最优策略。
L1 fusion策略：projection fusion：数据怎么在DSM内搬运
4
3
2
1
B

## Slide 25
L1 fusion策略：gen_Q fusion

## Slide 26: 并行策略
04

## Slide 27
并行策略
如前所述，针对计算需求的不同，我们有模型并行，pipeline，stationary策略

## Slide 28: SM间通信
05

## Slide 29
SM间通信
SM间通信方式和并行策略紧密相连：
stationary是ring comm
pipeline是all reduce
模型并行是all scatter

## Slide 30: 全融合transformer
06

## Slide 31
融合结果
最终的融合图景如右图所示

## Slide 32: Others
07

## Slide 33
Discussion
1和2不方便融合的核心原因是，按照FA的思路是input stationary，用Q的值沿着K方向向后算；
而如果想复用K和V，那就得是weight stationary，需要用K的值沿着Q向下算。这本质上是冲突的。
但是在seq_len较小的情况下也是可以融的。
将attention和FFN彻底融合，更长的pipeline有助于重叠cuda /tensor core/memory。
考虑到中间结果的L2复用，不需要算完整个seq_len/batch_size维度，算出一部分就立刻往后执行。（这也有助于减少中间结果对memory的占用，增大可计算的seq_len)1
残差结构可以提前一点预取到共享内存。操作比较简单，应该不太占用总时长。
1Blockwise Parallel Transformer for Large Context Models

## Slide 34
MonoNN
这篇是OSDI24的论文。介绍了将所有kernel都融合到一起。好处是减少了kernel launch/CPU busy的开销。场景是较小模型的推理场景。
问题：
在更大的场景下，比如训练，或更大的模型如lamma3和gpt3就没有测。很可能这个开销不大。。。
monoNN没有仔细考虑数据复用。
monoNN没有用cusync的细粒度并行，而是用GTB。
其实我的方法，通过blockidx能更好的实现fusion，并实现kernel launch/CPU busy开销降低，就不需要改写kernel细节，连接起来。

## Slide 35
MonoNN
论文还提出，element wise的时间占用也较大。
element wise倾向于多线程，小线程，GEMM倾向于少线程，大线程。
这两者存在trade-off。对我也有启发。