## Slide 1
1. 能否用attention举例，使用tileflow方法，在GPU上搜索，给定一个尺寸下的最优compute order，resource binding，tile size是什么样？我使用github的代码尝试，没有观察到对compute order和resource binding的调整？（前面的mapping和后面的最优结果是一致的。对单GEMM和attention都是）
2. 按理说优化目标应该是global memory access？但是我看优化目标是cycle或者energy。好像没有使用真实硬件？也没有使用类似GPU-SIM的模拟器，而是自己写了模拟？如何确定这样的有效性？
3. chimera的代码有开放吗？没有找到呢
4. 给定一个寄存器-共享内存-全局内存的tile切分，是怎么生成算法的？就类似于GPU上那种算法。。。很复杂吧？double buffer，pipeline等等细节如何？
tileflow--->cycle
GPU/PE--->计算和访存的最小粒度。128*128.。。准备好这么大的数据。
scale sim
Notes: float4、__restrict__ 、#pragma unroll、有时候就是多尝试几种方法
有时候换更新的CUDA库可以更好的控制寄存器。。。不同架构上也不一样。。我甚至在想下一步研究SAAS代码。。看博士导师怎么说了。
给FARREY的建议：
如果我使用GPU来写，
一些优化方法：控制寄存器的方法/控制L2缓存的方法/使用我的比cublas更快的kernel（更精细的latency cover）(能达到理论性能的96%，warpselect能达到50%）
warpselect是2017年的算法，那时候还是帕斯卡架构，现在的安培架构的共享内存大得多。warpselect将大多数值存在寄存器中，受限于共享内存的大小，是否可以换成共享内存存储？
针对张量核心的计算，有进一步优化的可能。技巧藏在cutlass里。因为更快的读取速度，需要匹配更多的缓存和更快的计算。
使用syncwarp而不是syncthread能更快？（因为看到warpselect里主要针对warp进行计算。）（搜了一下，warpselect里面都是syncthread来同步）

## Slide 2
5. 不同架构（如GPU和cloud设备等）的interconnect是怎么区分的？
6. 如何用这套语言来描述flash attention的kernel fusion？以及好像只考虑了寄存器，cache和DRAM，其实是没有考虑L2的吧？cache是指L1吗？bandwidth等参数是如何确定的？能否描述先计算GEMM0，再计算GEMM1，再计算GEMM0这样的pipeline计算方式？
Notes: float4、__restrict__ 、#pragma unroll、有时候就是多尝试几种方法
有时候换更新的CUDA库可以更好的控制寄存器。。。不同架构上也不一样。。我甚至在想下一步研究SAAS代码。。看博士导师怎么说了。
给FARREY的建议：
如果我使用GPU来写，
一些优化方法：控制寄存器的方法/控制L2缓存的方法/使用我的比cublas更快的kernel（更精细的latency cover）(能达到理论性能的96%，warpselect能达到50%）
warpselect是2017年的算法，那时候还是帕斯卡架构，现在的安培架构的共享内存大得多。warpselect将大多数值存在寄存器中，受限于共享内存的大小，是否可以换成共享内存存储？
针对张量核心的计算，有进一步优化的可能。技巧藏在cutlass里。因为更快的读取速度，需要匹配更多的缓存和更快的计算。
使用syncwarp而不是syncthread能更快？（因为看到warpselect里主要针对warp进行计算。）（搜了一下，warpselect里面都是syncthread来同步）

## Slide 3
7. 几个细节问题：
prob文件里的read-write是在哪里用到的？什么时候是true？总共都有哪些设置参数，没有一个完整详尽的介绍吗？
约束constraint是怎么体现的？
void Checker::parse_constraints() {
swap_spatial_scope();// 这是啥？？？
sanity_check(); // 看起来是topology，不过是啥？
get_active_tensors(); // 好像这个是获得prod-cons关系对，不是约束
get_shape_constraints(); // 这好像是，MNK之类的形状要对？
// this depends on get_active_tensors;
get_memory_constraints(); // 好像是每一层都要小于最大尺寸？
get_resource_constraints(); // 好像是mapping？具体是？
}
针对01-self-attention具体请教一下constraint的含义。
以及这里面的许多层的for循环，是不是类似于GPU sgemm代码里的全局内存-共享内存-寄存器的层级？先预取到共享内存，然后再读到寄存器，形成两层pipeline？
为什么寄存器常常不做搜索，只对main memory和cache进行搜索？其实搜的速度很快吧？
Notes: float4、__restrict__ 、#pragma unroll、有时候就是多尝试几种方法
有时候换更新的CUDA库可以更好的控制寄存器。。。不同架构上也不一样。。我甚至在想下一步研究SAAS代码。。看博士导师怎么说了。
给FARREY的建议：
如果我使用GPU来写，
一些优化方法：控制寄存器的方法/控制L2缓存的方法/使用我的比cublas更快的kernel（更精细的latency cover）(能达到理论性能的96%，warpselect能达到50%）
warpselect是2017年的算法，那时候还是帕斯卡架构，现在的安培架构的共享内存大得多。warpselect将大多数值存在寄存器中，受限于共享内存的大小，是否可以换成共享内存存储？
针对张量核心的计算，有进一步优化的可能。技巧藏在cutlass里。因为更快的读取速度，需要匹配更多的缓存和更快的计算。
使用syncwarp而不是syncthread能更快？（因为看到warpselect里主要针对warp进行计算。）（搜了一下，warpselect里面都是syncthread来同步）